| 型号 | 流量m3/h | 扬程 m | 转速r/min | 功率 Kw | 电压 V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-80 | 1.5 | 8 | 2900 | 0.18 | 380 |
| 20-110 | 2.5 | 15 | 2900 | 0.37 | 380 |
| 20-125 | 2.5 | 20 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 20-160 | 2.5 | 32 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 25-110 | 4 | 15 | 2900 | 0.55 | 380 |
| 25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 25-125A | 3.5 | 16 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 32-100 | 4.5 | 12.5 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 32-125 | 5 | 20 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 32-125A | 4.5 | 16 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 32-160 | 5 | 32 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 32-160A | 4.5 | 28 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 32-160（I） | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 32-200 | 5 | 50 | 2900 | 3 | 380 |
| 32-200A | 4.5 | 44 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 32-200B | 3.5 | 38 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 32-200（I） | 6.3 | 50 | 2900 | 4 | 380 |
| 40-100 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 0.55 | 380 |
| 40-100A | 5.6 | 10 | 2900 | 0.37 | 380 |
| 40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 40-160B | 5.5 | 24 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 | 380 |
| 40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 | 380 |
| 40-200B | 5.3 | 36 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 4 | 380 |
| 40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 40-100(I)A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 40-125(I) | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 40-125(I)A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 40-160(I) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 380 |
| 40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 40-160(I)B | 10.4 | 24 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 40-200(I) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 40-200(I)A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 380 |
| 40-200(I)B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 | 380 |
| 40-250(I) | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 380 |
| 40-250(I)A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 型号 | 流量m3/h | 扬程 m | 转速r/min | 功率 Kw | 电压 V |
| 40-250(I)B | 10.8 | 60 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 40-250(I)C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 50-100A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 380 |
| 50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 50-160B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 380 |
| 50-200B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 | 380 |
| 50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 380 |
| 50-250A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 50-250B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 50-250C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 50-100(I) | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 50-100(I)A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 50-125(I) | 25 | 20 | 2900 | 3 | 380 |
| 50-125(I)A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 50-160(I) | 25 | 32 | 2900 | 4 | 380 |
| 50-160(I)A | 23.4 | 28 | 2900 | 3 | 380 |
| 50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 50-200(I) | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 50-200(I)A | 23.5 | 44 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 50-200(I)B | 21.8 | 38 | 2900 | 4 | 380 |
| 50-250(I) | 25 | 80 | 2900 | 15 | 380 |
| 50-250(I)A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 | 380 |
| 50-250(I)B | 21.6 | 60 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 50-315(I) | 25 | 125 | 2900 | 30 | 380 |
| 50-315(I)A | 23.7 | 113 | 2900 | 22 | 380 |
| 50-315(I)B | 22.5 | 101 | 2900 | 18.5 | 380 |
| 50-315(I)C | 20.6 | 85 | 2900 | 15 | 380 |
| 65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 65-100A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 380 |
| 65-125A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 | 380 |
| 65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 3 | 380 |
| 65-160B | 21.6 | 24 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 65-200A | 23.5 | 44 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 65-200B | 21.8 | 38 | 2900 | 4 | 380 |
| 65-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 380 |
| 65-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 | 380 |
| 65-250B | 21.6 | 60 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 65-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 380 |
| 型号 | 流量m3/h | 扬程 m | 转速r/min | 功率 Kw | 电压 V |
| 65-315A | 23.7 | 113 | 2900 | 22 | 380 |
| 65-315B | 22.5 | 101 | 2900 | 18.5 | 380 |
| 65-315C | 20.6 | 85 | 2900 | 15 | 380 |
| 65-100(I) | 50 | 12.5 | 2900 | 3 | 380 |
| 65-100(I)A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 65-125(I) | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 65-125(I)A | 45 | 16 | 2900 | 4 | 380 |
| 65-160(I) | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 65-160(I)A | 46.7 | 28 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 65-160(I)B | 43.3 | 24 | 2900 | 4 | 380 |
| 65-200(I) | 50 | 50 | 2900 | 15 | 380 |
| 65-200(I)A | 47 | 44 | 2900 | 11 | 380 |
| 65-200(I)B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 65-250(I) | 50 | 80 | 2900 | 22 | 380 |
| 65-250(I)A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 | 380 |
| 65-250(I)B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 | 380 |
| 65-315(I) | 50 | 125 | 2900 | 37 | 380 |
| 65-315(I)A | 46.5 | 110 | 2900 | 30 | 380 |
| 65-315(I)B | 44.5 | 100 | 2900 | 30 | 380 |
| 65-315(I)C | 41 | 85 | 2900 | 22 | 380 |
| 80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 3 | 380 |
| 80-100A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 80-125A | 45 | 16 | 2900 | 4 | 380 |
| 80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 80-160A | 46.7 | 28 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 80-160B | 43.3 | 24 | 2900 | 4 | 380 |
| 80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 380 |
| 80-200A | 47 | 44 | 2900 | 11 | 380 |
| 80-200B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 80-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 380 |
| 80-250A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 | 380 |
| 80-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 | 380 |
| 80-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 380 |
| 80-315A | 46.5 | 110 | 2900 | 30 | 380 |
| 80-315B | 44.5 | 100 | 2900 | 30 | 380 |
| 80-315C | 41 | 85 | 2900 | 22 | 380 |
| 80-350 | 50 | 150 | 2900 | 55 | 380 |
| 80-350A | 46.6 | 142 | 2900 | 45 | 380 |
| 80-350B | 40 | 135 | 2900 | 37 | 380 |
| 80-100(I) | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 80-100(I)A | 89 | 10 | 2900 | 4 | 380 |
| 80-125(I) | 100 | 20 | 2900 | 11 | 380 |
| 80-125(I)A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 80-160(I) | 100 | 32 | 2900 | 15 | 380 |
| 80-160(I)A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 | 380 |
| 80-160(I)B | 86.6 | 24 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 型号 | 流量m3/h | 扬程 m | 转速r/min | 功率 Kw | 电压 V |
| 80-200(I) | 100 | 50 | 2900 | 22 | 380 |
| 80-200(I)A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | 380 |
| 80-200(I)B | 87 | 38 | 2900 | 15 | 380 |
| 80-250(I) | 100 | 80 | 2900 | 37 | 380 |
| 80-250(I)A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 380 |
| 80-250(I)B | 87 | 60 | 2900 | 30 | 380 |
| 80-315(I) | 100 | 125 | 2900 | 75 | 380 |
| 80-315(I)A | 95 | 113 | 2900 | 55 | 380 |
| 80-315(I)B | 90 | 101 | 2900 | 45 | 380 |
| 80-315(I)C | 82 | 85 | 2900 | 37 | 380 |
| 100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 100-100A | 89 | 10 | 2900 | 4 | 380 |
| 100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 380 |
| 100-125A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 380 |
| 100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 | 380 |
| 100-160B | 86.6 | 24 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 380 |
| 100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | 380 |
| 100-200B | 87 | 38 | 2900 | 15 | 380 |
| 100-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 380 |
| 100-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 380 |
| 100-250B | 87 | 60 | 2900 | 30 | 380 |
| 100-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 380 |
| 100-315A | 95 | 113 | 2900 | 55 | 380 |
| 100-315B | 90 | 101 | 2900 | 45 | 380 |
| 100-315C | 82 | 85 | 2900 | 37 | 380 |
| 100-350 | 100 | 150 | 2900 | 90 | 380 |
| 100-350A | 93.5 | 139 | 2900 | 75 | 380 |
| 100-350B | 87 | 135 | 2900 | 55 | 380 |
| 100-100(I) | 160 | 12.5 | 2900 | 11 | 380 |
| 100-125(I) | 160 | 20 | 2900 | 15 | 380 |
| 100-125(I)A | 140 | 17 | 2900 | 11 | 380 |
| 100-160(I) | 160 | 32 | 2900 | 22 | 380 |
| 100-160(I)A | 140 | 28 | 2900 | 18.5 | 380 |
| 100-200(I) | 160 | 50 | 2900 | 37 | 380 |
| 100-200(I)A | 140 | 45 | 2900 | 30 | 380 |
| 100-200(I)B | 100 | 40 | 2900 | 22 | 380 |
| 100-250(I) | 160 | 80 | 2900 | 55 | 380 |
| 100-250(I)A | 140 | 72 | 2900 | 45 | 380 |
| 100-250(I)B | 100 | 65 | 2900 | 37 | 380 |
| 100-315(I) | 160 | 125 | 2900 | 90 | 380 |
| 100-315(I)A | 140 | 110 | 2900 | 75 | 380 |
| 100-315(I)B | 100 | 100 | 2900 | 75 | 380 |
| 125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 11 | 380 |
| 125-100A | 143 | 10 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 125-125 | 160 | 20 | 2900 | 15 | 380 |
| 型号 | 流量m3/h | 扬程 m | 转速r/min | 功率 Kw | 电压 V |
| 125-125A | 143 | 16 | 2900 | 11 | 380 |
| 125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 | 380 |
| 125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 | 380 |
| 125-160B | 138 | 24 | 2900 | 15 | 380 |
| 125-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 | 380 |
| 125-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 | 380 |
| 125-200B | 138 | 37.5 | 2900 | 22 | 380 |
| 125-250 | 160 | 80 | 2900 | 55 | 380 |
| 125-250A | 150 | 70 | 2900 | 45 | 380 |
| 125-250B | 138 | 60 | 2900 | 37 | 380 |
| 125-315 | 160 | 125 | 2900 | 90 | 380 |
| 125-315A | 150 | 110 | 2900 | 75 | 380 |
| 125-315B | 143 | 100 | 2900 | 75 | 380 |
| 125-315C | 134 | 88 | 2900 | 55 | 380 |
| 125-350 | 160 | 150 | 2900 | 110 | 380 |
| 125-350A | 150 | 142 | 2900 | 90 | 380 |
| 125-350B | 143 | 135 | 2900 | 75 | 380 |
| 150-125 | 160 | 20 | 2900 | 15 | 380 |
| 150-125A | 150 | 16 | 2900 | 11 | 380 |
| 150-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 | 380 |
| 150-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 | 380 |
| 150-160B | 140 | 24 | 2900 | 15 | 380 |
| 150-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 380 |
| 150-200A | 187 | 44 | 2900 | 37 | 380 |
| 150-200B | 173 | 37 | 2900 | 30 | 380 |
| 150-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 380 |
| 150-250A | 187 | 70 | 2900 | 55 | 380 |
| 150-250B | 173 | 60 | 2900 | 45 | 380 |
| 150-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 380 |
| 150-315A | 187 | 110 | 2900 | 90 | 380 |
| 150-315B | 173 | 95 | 2900 | 75 | 380 |
| 150-200(I) | 200 | 12.5 | 1450 | 15 | 380 |
| 150-200(I)A | 179 | 10 | 1450 | 11 | 380 |
| 150-200(I)B | 160 | 8 | 1450 | 7.5 | 380 |
| 150-250(I) | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 380 |
| 150-250(I)A | 187 | 17 | 1450 | 15 | 380 |
| 150-250(I)B | 167 | 14 | 1450 | 11 | 380 |
| 150-315(I) | 200 | 32 | 1450 | 30 | 380 |
| 150-315(I)A | 187 | 28 | 1450 | 22 | 380 |
| 150-315(I)B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 | 380 |
| 150-400（I） | 200 | 50 | 1450 | 45 | 380 |
| 150-400（I）A | 187 | 44 | 1450 | 37 | 380 |
| 150-400（I）B | 174 | 38 | 1450 | 30 | 380 |
| 150-400（I）C | 160 | 32 | 1450 | 22 | 380 |
| 200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15 | 380 |
| 200-200A | 179 | 10 | 1450 | 11 | 380 |
| 200-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 380 |
| 型号 | 流量m3/h | 扬程 m | 转速r/min | 功率 Kw | 电压 V |
| 200-250A | 184 | 17 | 1450 | 15 | 380 |
| 200-250B | 167 | 14 | 1450 | 11 | 380 |
| 200-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 380 |
| 200-315A | 187 | 27 | 1450 | 22 | 380 |
| 200-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 | 380 |
| 200-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 380 |
| 200-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 | 380 |
| 200-400B | 174 | 38 | 1450 | 30 | 380 |
| 200-400C | 160 | 32 | 1450 | 22 | 380 |
| 200-200(I) | 400 | 12.5 | 1450 | 22 | 380 |
| 200-200（I)A | 358 | 10 | 1450 | 18.5 | 380 |
| 200-250(I) | 400 | 20 | 1450 | 30 | 380 |
| 200-250(I)A | 358 | 17 | 1450 | 22 | 380 |
| 200-250(I)B | 322 | 14 | 1450 | 18.5 | 380 |
| 200-315(I) | 400 | 32 | 1450 | 55 | 380 |
| 200-315(I)A | 374 | 28 | 1450 | 45 | 380 |
| 200-315(I)B | 346 | 24 | 1450 | 37 | 380 |
| 200-400(I) | 400 | 50 | 1450 | 75 | 380 |
| 200-400(I)A | 374 | 44 | 1450 | 75 | 380 |
| 200-400(I)B | 346 | 38 | 1450 | 45 | 380 |
| 200-400(I)C | 320 | 32 | 1450 | 45 | 380 |
| 200-510(I) | 400 | 82 | 1450 | 132 | 380 |
| 200-510(I)A | 374 | 70 | 1450 | 110 | 380 |
| 200-510(I)B | 346 | 60 | 1450 | 90 | 380 |
| 200-510(I)C | 320 | 50 | 1450 | 75 | 380 |
| 200-270 | 400 | 80 | 2900 | 132 | 380 |
| 200-270A | 352 | 70 | 2900 | 110 | 380 |
| 200-270B | 320 | 56 | 2900 | 75 | 380 |
| 250-250 | 550 | 20 | 1450 | 45 | 380 |
| 250-250A | 500 | 17 | 1450 | 37 | 380 |
| 250-315 | 550 | 32 | 1450 | 75 | 380 |
| 250-315A | 500 | 28 | 1450 | 55 | 380 |
| 250-315B | 450 | 24 | 1450 | 45 | 380 |
| 250-400 | 550 | 50 | 1450 | 110 | 380 |
| 250-400A | 500 | 44 | 1450 | 90 | 380 |
| 250-400B | 460 | 38 | 1450 | 75 | 380 |
| 250-400C | 429 | 31 | 1450 | 55 | 380 |
| 250-480 | 550 | 70 | 1450 | 160 | 380 |
| 250-480A | 500 | 60 | 1450 | 132 | 380 |
| 250-480B | 450 | 50 | 1450 | 110 | 380 |
| 250-500 | 550 | 80 | 1450 | 185 | 380 |
| 250-500A | 510 | 70 | 1450 | 160 | 380 |
| 250-500B | 470 | 60 | 1450 | 132 | 380 |
| 250-500C | 430 | 50 | 1450 | 110 | 380 |
| 300-235 | 720 | 18 | 970 | 55 | 380 |
| 300-235A | 607 | 15 | 970 | 45 | 380 |
| 300-300 | 720 | 28 | 970 | 75 | 380 |
| 型号 | 流量m3/h | 扬程 m | 转速r/min | 功率 Kw | 电压 V |
| 300-300A | 666 | 24 | 970 | 75 | 380 |
| 300-300B | 623 | 21 | 970 | 55 | 380 |
| 300-380 | 720 | 44 | 970 | 132 | 380 |
| 300-380A | 666 | 38 | 970 | 110 | 380 |
| 300-380B | 614 | 32 | 970 | 90 | 380 |
| 300-235(I) | 1080 | 40 | 1450 | 160 | 380 |
| 300-235(I)A | 965 | 32 | 1450 | 132 | 380 |
| 300-250 | 720 | 20 | 1450 | 55 | 380 |
| 300-250A | 600 | 17 | 1450 | 45 | 380 |
| 300-250B | 580 | 15 | 1450 | 37 | 380 |
| 300-315 | 720 | 32 | 1450 | 90 | 380 |
| 300-315A | 650 | 28 | 1450 | 75 | 380 |
| 300-315B | 580 | 24 | 1450 | 55 | 380 |
| 300-400 | 720 | 50 | 1450 | 132 | 380 |
| 300-400A | 662 | 44 | 1450 | 110 | 380 |
| 300-400B | 609 | 38 | 1450 | 90 | 380 |
| 300-400C | 536 | 31 | 1450 | 75 | 380 |
| 300-460 | 720 | 65 | 1450 | 185 | 380 |
| 300-460A | 666 | 55 | 1450 | 160 | 380 |
| 300-460B | 614 | 45 | 1450 | 110 | 380 |
| 300-500 | 720 | 80 | 1450 | 250 | 380 |
| 300-500A | 675 | 70 | 1450 | 200 | 380 |
| 300-500B | 625 | 60 | 1450 | 160 | 380 |
| 300-500C | 570 | 50 | 1450 | 110 | 380 |
| 350-250 | 1200 | 20 | 1450 | 90 | 380 |
| 350-250A | 1080 | 16 | 1450 | 75 | 380 |
| 350-315 | 1200 | 32 | 1450 | 160 | 380 |
| 350-315A | 1120 | 28 | 1450 | 132 | 380 |
| 350-315B | 1040 | 24 | 1450 | 110 | 380 |
| 350-400 | 1200 | 50 | 1450 | 250 | 380 |
| 350-400A | 1120 | 44 | 1450 | 220 | 380 |
| 350-400B | 1040 | 38 | 1450 | 200 | 380 |
| 350-400C | 905 | 31 | 1450 | 160 | 380 |

上海蓝升泵业有限公司

021-59754223

021-59754227